전자서명을 위한

사인패드(PIN_PAD 포함) 단말기 인터페이스 스펙

참조 : 전자서명을 위한 사인패드와 CAT간 인터페이스 스펙 (Ver 1.0)

( VAN 공동안 적용)

= 2005.12.02 =

㈜한국사이버결제

목   차

1. 개요

2. 적용범위

3. 소프트웨어 인터페이스

4. 통신절차 (서명)

5. 전문포맷

6. Pin-Pad 통신절차

7. 모뎀통신

- 개 요

본 문서는 전자서명을 위한 사인패드와 CAT(Credit Authorization Terminal)사이의 소프트웨어 통신 제어를 위한 인터페이스 규격이다.

- 적용 범위

본 규격은 사인패드와 CAT을 소프트웨어적으로 인터페이스 하고자 할 때 적용할 수 있다.

- 소프트웨어 인터페이스

3.1 통신방식

38,400 bps, No Parity, 8 bit Data, 1 stop bit

3.2 기본적인 전문 포맷

| STX (1) | 길이 (2) | Command ID (1) | Data Value (n) | ETX (1) | LRC (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- STX(0x02) : Start of Text

- 길이 : Command ID부터 ETX 까지의 바이트수 (2바이트)

(예 : 400 바이트 = 0x0190)  * 0x01 / 0x90의 순서임

- Command ID

| 내용 | Command ID | 내용 | Command ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기화 요청 | 0xA0 |  |  |
| 서명 입력 요청 | 0xA1 | 서명 입력(실시간) 응답 | 0xB1 |
| 서명 전송 요청 | 0xA2 | 서명 전송 응답 | 0xB2 |
| 서명 취소 요청 | 0xAC | 서명 취소 응답 | 0xBC |
| 번호 입력 요청 | 0xA9 | 번호 입력(실시간) 응답 | 0xB9 |
| 암호화하지 않은 번호요청 | 0xA3 | 암호화하지 않은 번호 응답 | 0xB3 |
| 암호화된 비밀번호 요청 | 0xA4 | 암호화된 비밀번호 응답 | 0xB4 |
| 메시지 전송 | 0xA5 | 메시지 전송 응답 | 0xB5 |
| PPP/SOCKET 연결 요청 | 0xAA | PPP/SOCKET 연결 결과 | 0xBA |
| 데이터 전송요청 | 0xAB | 데이터 수신 응답 | 0xBB |
| PPP/SOCKET 해제 요청 | 0xAD | PPP/SOCKET 해제 결과 | 0xBD |

* 가맹점주가 고객 서명완료 확인 후 CAT에서 “입력”버튼 누른 경우 : 서명 전송(A2) 요청

* 가맹점주가 승인요청 이전에 CAT에서 “종료” 버튼 누른 경우 : 서명 취소(AC) 요청

- Data Value : 사인패드와 CAT간의 실제 데이터

- ETX(0x03) : End of Text

- LRC(Longitudinal Redundancy Check) : STX 다음부터 ETX 까지의 XOR값

3.3 통신제어 전문

ACK / NAK / ESC / EOT 등의 통신제어용 패킷은 아래의 포맷을 따름

- ACK (0x06) Packet : STX LEN ACK ETX LRC

- NAK (0x15) Packet : STX LEN NAK ETX LRC

- ESC (0x1B) Packet : STX LEN ESC ETX LRC

- EOT (0x04) Packet : STX LEN EOT ETX LRC

- 통신절차

# 4.1 일반적인 통신절차

주1) 타임아웃시 처리

- 사인패드로부터 ACK / ESC 응답이 없으면(1초간) 1초마다 초기화요청(A0) 전송(총 3회)

- 사인패드로부터 서명 응답이 없으면(B1:30초간, B2:5초간) 거래종료 처리.

주2) Data 압축작업 개시시점 : 아래 두 가지 경우 중에 어느 하나라도 먼저 발생시

- 고객이 서명후 입력(확인)키를 누르는 경우

- 가맹점주가 CAT에서 서명확인 후 입력키를 누르는 경우 (A2 요청시) => 압축 처리 후 전송

# 4.2 CAT으로부터의 종료 요청시 통신절차

주1) 종료요청(AC) : 가맹점주가 승인요청작업 이전에 CAT에서 “종료” 버튼 누른 경우 발생

주2) 사인패드로부터 종료응답(BC)이 없으면(1초간) 1초마다 재전송 (총 3회)

# 4.3 기타

- 암호화 알고리즘 : DES (working key)

- 해쉬 알고리즘   : MD5 (Working Key | 압축된 사인 데이터)

- 서명데이타 저장 : 사인패드 및 CAT 모두 최근 1건의 서명정보만 저장

(다음 서명 입력 완료후 직전 서명은 바로 삭제)

- 한글 처리       : 완성형 / 조합형 선택 적용 (VAN사별로 선택)

- 전문포맷

# 5.1 초기화 요청 및 응답

5.1.1 초기화 요청 전문

<STX> <길이> <0xA0> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xA0 |
| VAN사 식별코드 | 2 | Char | 아래 표 참조 |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

* VAN사 식별코드

- 목적 : 사인패드 표준스펙 적용에 따른 VAN사별 자산관리 목적

- 코드 : 현금영수증 사업자 고유번호를 따름

| 식별코드 | VAN사명 | 식별코드 | VAN사명 |
| --- | --- | --- | --- |
| ‘01’ | 금융결제원 | ‘11’ | 코밴 |
| ‘02’ | 나이스정보통신 | ‘12’ | 한국모바일페이먼트서비스 |
| ‘03’ | 스마트로 | ‘13’ | 한국신용카드결제 |
| ‘07’ | 엔씨밴 | ‘14’ | 한국정보통신 |
| ‘09’ | KIS 정보통신 | ‘19’ | 한국사이버결제 |
| ‘10’ | 케이에스넷 |  |  |

5.1.2 초기화 응답 전문

CAT에서 전송된 VAN사 식별코드와 사인패드내에 저장되어 있는 VAN사 식별코드를 비교하여

- 일치할 경우   : ACK 전송

- 불일치할 경우 : ESC (0x1B) 를 전송하고 이후의 절차는 진행하지 않음

즉 이후에 CAT으로부터 서명 입력요청이 오면 계속 ESC 전송.

CAT에서는 정상적인 사인패드가 아니라는 오류 메시지 출력

# 5.2 서명 입력 요청 및 응답

5.2.1 서명 입력 요청 전문

<STX> <길이> <0xA1> <해쉬코드 생성여부> < 서명데이터 치환방식 ><Working Key> <메시지1> <FS>

<메시지2> <FS> <메시지3> <FS> <메시지4> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xA1 |
| 해쉬코드 생성 여부 | 1 | Char | ‘0’(0x30) : 해쉬코드 생성 안함 ‘1’(0x31) : 해쉬코드 생성 |
| 서명데이터 치환방식 | 1 | Char | ‘0’(0x30) : 치환하지 않음 ‘B’ : Base64 인코딩 ‘E’ : 통신제어문자 Escaping |
| Working Key | 16 | Char | 암호화 및 해쉬코드 생성시 이용하는 Working Key |
| 메시지 1 | V16 | Char | 사인패드에서 화면이 눌려질 때 까지 사인패드 첫번째 라인에 표시할 메시지 (예 : “금액 : 50,000원”) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 2 | V16 | Char | 사인패드에서 화면이 눌려질 때 까지 사인패드 두번째 라인에 표시할 메시지 (예 : “서명하세요”) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 3 | V16 | Char | 사인패드에서 화면이 눌려질 때 까지 사인패드 세번째 라인에 표시할 메시지 |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 4 | V16 | Char | 사인패드에서 화면이 눌려질 때 까지 사인패드 네번째 라인에 표시할 메시지 |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

5.2.2 서명 입력 응답전문 (실시간 좌표 전송)

<STX> <B1> <X 좌표> <Y 좌표> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xB1 |
| X 좌표 | 1 | Bin | 0x00 ~ 0x80 0xEE 면 모든 X 좌표 Clear |
| Y 좌표 | 1 | Bin | 0x00 ~ 0x40 0xEE 면 모든 Y 좌표 Clear |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

주1) 서명입력 완료 이전 사인패드에서 “정정” 또는“취소”버튼을 누른 경우

사인패드는 <STX> <B1> <0xEE> <0xEE> <ETX> <LRC>를 CAT으로 전송하며

CAT은 단말기 화면 Clear 시킴

주2) 128 * 64 이상의 해상도를 가진 사인패드(예 : 320 * 240 등)는 X좌표, Y좌표 전송시

128 * 64 사이즈로 변환한 X좌표, Y좌표를 전송해야 함

5.3 서명 전송 요청 및 응답

5.3.1 서명 전송 요청 전문

- 가맹점주가 고객 서명완료 확인 후 CAT에서 “입력”버튼 누른 경우 발생

<STX> <길이> <0xA2> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xA2 |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

사인패드 및 단말기 의 일반 사항

1. 사인패드가 보내는 정보 관련

- 사인 DATA 크기는 항상 1024byte 이다 (128 X 64 = 8192 bit)

- 압축방식은 Run Length 방식을 사용한다.(단 128 bit 씩 64번 에 걸쳐서 시행)

표현 방식

MSB                                LSB

x    x    x    x    x    x    x    x

MSB 로 0 / 1 bit 종류 선택   나머지 7bit로 연속된 동일 bit의 개수 표시

00 => 0 bit 가 1개                               80 => 1 bit 가 1 개

07 => 0 bit 가 8개                               87 => 1 bit 가 8 개

7F => 0 bit 가 128개                             FF => 1 bit 가 128개

각 비트 개수의 합이 128이면 아래 줄로 내려가는 식으로 64번 수행

- 압축된 사인정보 암호화

사인정보는 8byte 식 나누어 DES 로 암호화 한다.

8 byte 식 나눌 때 최종 남은 DATA 가 8byte 가 안되면 0x00 로 채워 8byte 로 만든다.

- 서명길이는 최종 압축되어 실제 전송되는 DATA의 길이이다.(0x00 로 채웠을 경우 이를 포함)

압축을 푸는 쪽에서는 1024byte 가 되는 시점에 서명 복호화를 멈춘다.(서버 또는 카드사)

기타 정의 되지 않은 필드 값은 모두 Space 처리 한다.

5.3.2 서명 전송 응답 전문

<STX><길이> <0xB2><제품코드및버전><서명데이터 길이><서명데이터><FS><해쉬코드 결과값> <ETX> <LRC>

* 만약 서명데이터가 최대 사이즈(1536바이트)를 넘을 경우에는 CAT으로 NAK(0x15) 전송하고,

CAT은 해당거래를 종료 처리함.

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xB2 |
| 제품코드 및 버전 | 16 | Char | 제품코드, 시리얼넘버, 프로그램버전 등 (세부 내용은 VAN사별 자율) |
| 서명 데이터 길이 | 2 | Bin | 서명 데이터의 길이 |
| 서명 데이터 | V1536 | Bin | - 서명 데이터 최대 1,024 바이트 - DES(압축된 서명 데이터)working_key 값을 구한후, 서명 입력 요청시 넘어온 “서명데이터 치환방식”을 적용한 값 (세부내용은 아래의 주석 참조) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 해쉬코드 결과값 | V32 | Char | 해쉬코드 = MD5(Working Key ¦ 압축된 서명 데이터) * Working Key와 서명데이터를 delimiter 없이 합친후에 MD5 알고리즘 적용하여 나온 16바이트 output을 32바이트의 BCD 결과값으로 변환 * 서명입력요청(A1)전문에서 해쉬코드 미 요청시는 결과값 없음 |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

주) 서명데이터 치환방식에 따른 적용방법

1) 통신제어문자 Escaping 방법 (서명데이터 크기는 약 13% 증가)

- 통신제어문자(0x00~0x1F)는 접두사(prefix)와 변환된 문자의 조합인 2 바이트로 변환

* 접두사 자체도 2바이트로 변환

- 접두사(prefix) : 0x23

- 변환된 문자 : 원래의 문자에 0x40(10진수 64)를 XOR 연산한 값

* 수신측에서는 변환된 문자를 다시 0x40과 XOR 연산하여 원래의 코드 생성

예) 원문   : 0x 00    1D     21  23    33 FF (6 바이트)

치환문 : 0x 23 40 23 5D  21  23 63 33 FF (9 바이트)

2) Base64 인코딩 : Base 64 방식으로 인코딩 (서명데이터 크기는 약 33% 증가)

# 5.4 서명 종료 요청 및 응답

5.4.1 서명 종료 요청 전문

- 가맹점주가 승인요청 이전에 CAT에서 “종료” 버튼 누른 경우 발생

<STX> <길이> <0xAC> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xAC |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

5.4.2 서명 종료 응답 전문

<STX> <길이> <0xBC> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xBC |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

6 Pin_Pad 통신 절차

# 통신절차

여기서

사용자가 번호 입력 후

PinPad 에서 입력키 누르면 전송

PINPAD 적용 시 통신과정 중에 핀패드에서 종료(취소)키를 누르면 입력한 비밀번호가

지워지고, 비밀번호 재 입력 단계를 수행한다.(단말기로 별도 DATA 안 내보냄)

단말기에서 종료키를 누르면 단말기는 초기화되고 핀패드로 초기화 명령을 보낸다.

6.3 암호화하지 않은 번호 요청 및 응답( 현금영수증 시 개인식별번호 입력수단으로 사용가능 )

6.3-1 암호화하지 않은 번호 요청 의 전문 포맷

<STX> <길이> < 0xA3> <표시상태 Flag> <입력최대길이> 메시지1> <FS> <메시지2> <FS>  <메시지3> <FS>

<메시지4> <FS> <화면표시시간><ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xA3 |
| 표시상태 Flag | 1 | Char | ‘0’ : 사용자가 입력한 값을 사인패드 화면에[*]로 표시 ‘1’ : 사용자가 입력한 값을 사인패드 화면에 그대로 표시 |
| 입력최대길이 | 2 | Char | 사인패드에서 입력받을 최대길이 01 ~ 49 까지 |
| 메시지 1 | V16 | Char | 사인패드에서 키가 눌려질 때 까지 사인패드 화면에 표시할 메시지 1 (첫 번째 라인) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 2 | V16 | Char | 사인패드에서 키가 눌려질 때 까지 사인패드 화면에 표시할 메시지 2 (두 번째 라인) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 3 | V16 | Char | 사인패드에서 단말기로 데이터를 보내고 사인패드 화면에 표시할 메시지 1 (첫 번째 라인) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 4 | V16 | Char | 사인패드에서 단말기로 데이터를 보내고 사인패드 화면에 표시할 메시지 2 (두 번째 라인) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 화면 표시시간 | 2 | Char | 메시지 3, 4 의 화면 표시 시간 ( 01 ~ 99 초 ) |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

6.3-2 암호화하지 않은 번호 응답의 전문 포맷

<STX> <길이> < 0xB3>  <입력된 비밀번호길이>< 비밀번호><ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xB3 |
| 입력된 번호길이 | 2 | Char | 01 ~ 49 까지 |
| 실제 입력된 번호 | V49 | Char | 암호화 되지 않은 번호 |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

6.4 암호화된 비밀번호 요청 및 응답

6.4-1 암호화된 비밀번호요청(암호화) 의 전문 포맷

<STX> <길이><0xA4><카드번호><FS><WorkingKey><입력최소길이><입력최대길이><메시지1><FS><메시지2>

<FS> <메시지3> <FS> <메시지4> <FS> <화면표시시간><ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xA4 |
| 카드번호 | V19 | Char | Track 2 Data 16 ~ 19 |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| Working Key Index | 2 | Char | Working Key Index 2 byte |
| Working Key | 16 | Char | Working Key 16 byte |
| 최소비밀번호 길이 | 2 | Char | 입력 받을 최소 비밀번호 길이 (최소 : 01 ) |
| 최대비밀번호 길이 | 2 | Char | 입력 받을 최대 비밀번호 길이 (최대 : 49 ) |
| 메시지 1 | V16 | Char | 사인패드에서 키가 눌려질 때 까지 사인패드 화면에 표시할 메시지 1 (첫 번째 라인) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 2 | V16 | Char | 사인패드에서 키가 눌려질 때 까지 사인패드 화면에 표시할 메시지 2 (두 번째 라인) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 3 | V16 | Char | 사인패드에서 단말기로 데이터를 보내고 사인패드 화면에 표시할 메시지 1 (첫 번째 라인) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 4 | V16 | Char | 사인패드에서 단말기로 데이터를 보내고 사인패드 화면에 표시할 메시지 2 (두 번째 라인) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 화면 표시시간 | 2 | Char | 메시지 3, 4 의 화면 표시 시간 01 ~ 99 초 |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

6.4-2 암호화된 비밀번호응답 의 전문 포맷

<STX> <길이> < 0xB4>  <입력된 비밀번호길이><Working Key Index><비밀번호><ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xB4 |
| 입력된 비밀번호길이 | 2 | Char | 01 ~ 49 까지 |
| Working Key Index | 2 | Char | Working Key Index 2 byte |
| 암호화 된 비밀번호 | 16 | Char | 암호화 된 비밀번호 Data |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

6.5 단말기에서 사인패드로 보내는 메시지의 화면 표시 요청 및 응답 (필요 시 사용)

6.5-1 단말기에서 사인패드로 보내는 메시지 화면 표시 요청 전문 포맷  (필요 시 사용)

<STX> <길이> < 0xA5> <메시지 1> <FS> <메시지 2> <FS> <메시지 3> <FS> <메시지 4> <FS> <Time>

<ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xA5 |
| 메시지 1 | V16 | Char | 사인패드 화면 첫 번째 라인 메시지 |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 2 | V16 | Char | 사인패드 화면 두 번째 라인 메시지 |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 3 | V16 | Char | 사인패드 화면 세 번째 라인 메시지 |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 4 | V16 | Char | 사인패드 화면 네 번째 라인 메시지 |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| Time | 2 | Char | 화면 표시 유지 시간 (1 ~ 99 초 까지 입력 가능) 10초의 경우 “10” 전송 |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

6.5-2 사인패드로 에서 단말기로 보내는 메시지 정상 수신 응답 전문 포맷

<STX> <길이> <0xB5> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xB5 |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

7.1  모뎀 통신

모뎀 통신과 관련된 CAT 단말과의 COMMAND 송/수신은 반드시 COMMAND 에 대한 ACK 를 처리하고, 송신측에서는 COMMAND 에 대한 ACK 응답을 확인하여 다음 COMMAND 수행을 수행하거나, 미응답시 재전송을 수행해야 한다.

7.1-1  PPP/SOCKET 연결요청 전문 포맷

- PPP 연결을 요청한다.

<STX> <길이> <0xAA> <연결구분> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xAA |
| 연결구분 | 1 | Char | ‘P’: PPP |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

- SOCKET 연결을 요청한다.

<STX> <길이> <0xAA> <연결구분> <HOST IP> <HOST PORT> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xAA |
| 연결구분 | 1 | Char | ‘S’: Socket |
| HOST IP | 20 | Char | 예) ‘123.456.789.012 ‘ |
| HOST PORT | 6 | Char | 예) ‘001234’, ‘1234 ‘ |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

- CAT 단말은 연결 요청후 Bizbox 로 부터, 즉시 COMMAND 에 대한 ACK 또는 NAK 을 응답 받는다.

- CAT 단말은 연결 요청후, 즉시 결과를 확인하기 위하여 대기할 수 도 있고, 아닐 수 도 있다.

- 이후 Bizbox 는 연결 상태가 확인되면, 응답전문을 CAT 단말로 전송한다.

- 이미 연결된 상태에서 연결요청을 수행하면, 즉시 연결결과 정보를 받을 수 있다.

- 연결요청에 대한 결과는 “PPP/SOCKET 연결결과 전문” 또는 상태에 따라 연결을 수행할 수 없는 경우 “PPP/SOCKET 해제결과 전문”으로 응답될 것이다.

(예: PPP 미연결 상태에서 SOCKET 연결요청을 수행하면, PPP 해제 전문을 전송한다)

※ Timeout 은 CAT 단말에서 응답대기 시간을 설정하여 처리한다.

이럴 경우 CAT 단말에서 Timeout 처리 이후 Bizbox 로 부터 정상적인 연결 응답이 올 수 있다.

이때는 Bizbox 로 연결 종료 요청을 수행해야 한다.

(연결 요청 후 응답을 받지 못한 경우는 즉시 연결요청에 대한 연결해제를 암시적으로 수행해 주는

것이 만일의 예외적인 상황을 발생시키지 않을 것이다)

7.1-2  PPP/SOCKET 연결결과 응답 전문 포맷

- PPP 또는 SOCKET  에 대한 연결 결과를 응답한다.

<STX> <길이> <0xBA> <응답구분> <결과코드> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xBA |
| 응답구분 | 1 | Char | ‘P’: PPP, ‘S’: Socket |
| 결과코드 | 2 | Char | ‘00’,‘01’ |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

- Bizbox 는 연결 상태가 확인되면, CAT 단말에 응답 전문을 전송한다.

- CAT 단말은 응답결과 데이터 수신 후, 즉시 ACK 또는 NAK 을 Bizbox 로 응답 해야한다.

(응답이 없으면, 1 초 간격으로 3회 까지 재시도 하고, 만일 연결된 상태라면, 연결은 유지된다)

- PPP 연결에 대한 응답은 최대 7초 정도 소요됨을 감안해서 CAT단말은 응답대기 하여야 한다.

주1) 결과코드

‘00’: 연결 성공  (정상적으로 연결되거나, 이미 연결되어 있는 경우)

‘01’: 연결 실패  (모뎀으로부터 연결오류를 수신한 경우)

‘02’: 타임아웃   (미사용)

‘04’: 기타 오류  (미사용)

7.2-1 데이터 전송 요청 전문 포맷

- HOST 에  데이터를 전송하고, 결과를 응답 받는다.

<STX> <길이> <0xAB> <데이터> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xAB |
| 데이터 | n | Char | HOST 에 전송할 데이터 (VAN 전문 프로토콜 참고) |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

- CAT 단말은 전송 요청후 Bizbox 로부터 즉시 COMMAND 에 대한 ACK 또는 NAK 을 응답 받는다.

- CAT 단말은 데이터 전송 요청후, 즉시 수신결과를 확인하기 위하여 대기할 수 도 있고, 아닐 수 도

있다. (HOST 로 부터 데이터를 수신하는 시점에 CAT 단말로 데이터를 전송 응답한다.)

- CAT 단말에서 데이터 통신 상황에 따라, 필요시 망상 취소 처리를 수행해야 한다.

7.2-2 데이터 전송 응답 전문 포맷

- 데이터 전송후 결과를 응답한다.

<STX> <길이> <0xBB> <결과코드> <결과데이터> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xBB |
| 결과데이터 | n | Char | HOST 로 부터 수신된 데이터 (VAN 전문 프로토콜 참고) |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

- 결과 데이터는 VAN-HOST 으로부터 수신된 데이터이다.

VAN 으로부터 수신된 데이터는, 불규칙한 길이로 CAT 단말에 전송된다.

CAT 단말은 수신된 데이터를 조합하여 해석 처리 하여야 한다.

- CAT 단말은 데이터 수신 후, 즉시 ACK 또는 NAK 을 Bizbox 로 응답 한다.

(응답이 없으면, 1 초 간격으로 3회 까지 재시도 함)

7.3-1  PPP/SOCKET 연결해제 요청 전문 포맷

- PPP 또는 SOCKET 연결을 해제 요청한다.

<STX> <길이> <0xAC> <연결구분> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xAD |
| 연결구분 | 1 | Char | ‘P’: PPP, ‘S’: Socket |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

- CAT 단말은 해제 요청후 Bizbox 로부터 즉시 COMMAND 에 대한 ACK 또는 NAK 을 응답 받는다.

(특정시간 ACK 를 수신하지 못하면 재전송 해야 한다)

- CAT 단말은 접속요청 이후 종료시 연결 여부와 무관하게 반드시 호출을 해주어야 된다.

- 만일 연결된 상태에서 255 초간 데이터가 발생되지 않으면, 자동으로 끊긴다

7.3-2  PPP/SOCKET 연결해제 응답 전문 포맷

- PPP 또는 SOCKET  에 대한 연결을 해제하고 결과를 응답한다.

<STX> <길이> <0xBC> <응답구분> <결과코드> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xBD |
| 응답구분 | 1 | Char | ‘P’: PPP, ‘S’: Socket |
| 결과코드 | 2 | Char | ‘00’, ‘01’ |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

- Bizbox 는 연결 해제 상태가 확인되면, CAT 단말에 응답 전문을 전송한다.

- CAT 단말은 데이터 수신 후, 즉시 ACK 또는 NAK 을 Bizbox 로 응답 한다.

(응답이 없으면, 1 초 간격으로 3회 까지 재시도 한다)

주1) 결과코드

‘00’: 연결해제    (정상해제)

‘01’: 이미해제됨  (정상해제)

‘02’: 타임아웃    (미사용)

‘04’: 기타 오류   (미사용)

8. Bizbox 와 CAT 단말간의 통신 데이터 흐름구조

8.1  서명에서 통신까지의 흐름구조 ( 특정 CAT 단말과의 통신 예제임)

- CAT : CAT 단말에서 Bizbox 로 전송되는 Packet (아래 Packet 데이터는 Hexa String 으로 표시됨)

- BIZ : Bizbox 에서 CAT 단말로 전송되는 Packet (아래 Packet 데이터는 Hexa String 으로 표시됨)

1-1) CAT-020004A0313903AF    => 초기화 요청

1-2) BIZ-020002060307        => ACK

2-1) CAT-020003AA5003FA      => PPP 연결요청

2-2) BIZ-020002060307        => ACK

3-1) BIZ-020005BA50303003EC  => PPP 연결결과 응답

3-2) CAT-020002060307        => ACK

4-1) CAT-020047A13042...     => 서명요청 (정보입력후“입력”버튼선택시)

5-1) BIZ-02B1770703C2        => 실시간좌표 (서명이 시작되면 전송 시작됨)

5-1) BIZ-02B1660503D1        => 실시간좌표

5-1) BIZ-02B14C2903D7        => 실시간좌표

5-1) BIZ-02B14E2903D5        => 실시간좌표

5-1) BIZ-02B14F2903D4        => 실시간좌표 (실시간 좌표 마지막 데이터)

6-1) CAT-020002A203A3        => 서명전송요청 (CAT 의 “입력” 버튼선택시)

6-2) BIZ-0204A1B25430...     => 서명전송응답 (CAT 으로 서명관련 데이터 전송)

6-3) CAT-020002040305        => EOT

본 단계까지 진행되는 도중 앞의 PPP 연결에 대한 3-1 결과를 받지 않은 상태라면

아래의 7-1 에서 7-4 과정을 수행해야 한다. 그러나 3-1 결과를 받은 상태이면,

바로 8-1 과정을 수행하면 되며, 확인 차원에서 PPP 연결 과정을 수행해도 된다.

단 본 단계부터 진행하기 위해서는 반드시 PPP 연결 및 SOCKET 연결 여부를 확인한

상태에서 정상 연결된 경우에 진행해야한다.

7-1) CAT-020003AA5003FA      => PPP 연결요청

7-2) BIZ-020002060307        => ACK

7-3) BIZ-020005BA50303003EC  => PPP 연결결과 응답

7-4) CAT-020002060307        => ACK

8-1) CAT-02001DAA5331...     => SOCKET 연결요청

8-2) BIZ-020002060307        => ACK

9-1) BIZ-020005BA53303003EF  => SOCKET 연결결과 응답

9-2) CAT-020002060307        => ACK

10-1) BIZ-020005BB05050503B8  => ENQ  (HOST 수신 데이터)

10-2) CAT-020002060307        => ACK

11-1) CAT-020501AB0254...     => 데이터 전송요청 (HOST 전송 전문 데이터)

11-2) BIZ-020002060307        => ACK

12-1) BIZ-020069BB0232...     => 데이터 수신응답 (HOST 수신 전문 데이터)

12-2) CAT-020002060307        => ACK

13-1) CAT-020004AB060403AE    => ACK+EOT (HOST 전송 데이터)

13-2) BIZ-020002060307        => ACK

14-1) BIZ-020005BB04040403B9  => EOT     (HOST 수신 데이터)

14-2) CAT-020002060307        => ACK

15-1) CAT-020003AD5303FE      => SOCKET 해제요청

15-2) BIZ-020002060307        => ACK

16-1) BIZ-020005BD53303003E8  => SOCKET 해제결과 응답

16-2) CAT-020002060307        => ACK

17-1) CAT-020003AD5003FD      => PPP 해제요청

17-2) BIZ-020002060307        => ACK

17-3) BIZ-020005BD50303003EB  => PPP 해제 응답

17-4) CAT-020002060307        => ACK

# 9 번호 입력 요청 및 응답

9.1 번호 입력 요청 전문

<STX> <길이> <0xA1> <메시지1> <FS><메시지2> <FS> <메시지3> <FS> <메시지4> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xA9 |
| 메시지 1 | V16 | Char | 사인패드에서 화면이 눌려질 때 까지 사인패드 첫번째 라인에 표시할 메시지 (예 : “전화번호를 ) |
| FS | 1 | Bin | 0x1C |
| 메시지 2 | V16 | Char | 사인패드에서 화면이 눌려질 때 까지 사인패드 두번째 라인에 표시할 메시지 (예 : “입력하세요”) |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

9.2 번호 입력 응답전문 (실시간 번호 전송)

<STX> <B1> <X 좌표> <Y 좌표> <ETX> <LRC>

| 항 목 | 길이 | 속성 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 1 | Bin | 0x02 |
| Data 길이 | 2 | Bin | Command ID부터 ETX 까지의 길이 |
| Command ID | 1 | Bin | 0xB9 |
| 번호 | 1 | Bin | ‘0’ ~ ‘9’ (0xEE이면 번호 전송 완료) |
| ETX | 1 | Bin | 0x03 |
| LRC | 1 | Bin |  |

# Text boxes

상태 Check 에 따라 선택적

SOCKET 연결 절차

전문 송수신 절차

EOT

거래종료시 PPP 연결에 대한 해제를 수행하지 않아도 된다. 이때 재거래시 2-1 에 대한 3-1 응답은 즉시 받을 것이다.

(단 거래종료시 PPP 해제 여부는 CAT 단말에서 설정정보로 관리하여 거래종료시 무조건 해제할 수 있도록 지원되어야 함)

SOCKET 이 연결된후 정상 이든 비정상이든 거래를 종료하는 경우, 반드시 SOCKET을 해제요청후 결과로 해제된 상태를 화인후 종료해야 한다.

CAT단말에서 카드를 읽히고 거래정보를 입력하는 과정중 수행.

응답(B3)/(B4)

비밀번호 후 입력 누름

입력대기화면

요청(A3)/(A4)

ACK/ESC

초기화(A0)

대기상태

고 객

Sign PAD

CAT